Механический удар

Лабораторная работа по общей физике

Цель работы: Ознакомиться с элементами теории механического удара и экспериментально определить время удара , среднюю силу удара F, коэффициент восстановления Е.

В работе изучаются основные характеристики удара, ознакомляются с цифровыми приборами для измерения временного интервалов.

# 1. Теоретическая часть.

Ударом называется изменения состояния движения тела, вследствие кратковременного взаимодействия его с другим телом. Во время удара оба тела претерпевают изменения формы (деформацию). Сущность упругого удара заключается в том, что кинетическая энергия относительного движения соударяющихся тел, за короткое время, преобразуется в энергию упругой деформации или в той или иной степени в энергию молекулярного движения. В процессе удара происходит перераспределение энергии между соударяющимися телами.

Пусть на плоскую поверхность массивной пластины падает шар с некоторой скоростью V1  и отскакивает от нее со скоростью V2.

Рис.1.

Обозначим  - нормальные и тангенциальные составляющие скоростей  и , а  и  - соответственно углы падения и отражения. В идеальном случае при абсолютно упругом ударе, нормальные составляющие скоростей падения и отражения  и их касательные составляющие были бы равны; . При ударе всегда происходит частичная потеря механической энергии. Отношение как нормальных, так и тангенциальных составляющих скорости после удара к составляющим скорости до удара есть физическая характеристика, зависящая от природы сталкивающихся тел.

(1)

Эту характеристику Е называют коэффициентом восстановления. Числовое значение его лежит между 0 и 1.

2. Определение средней силы удара, начальной и конечной скоростей шарика при ударе.

Экспериментальная установка состоит из стального шарика А, подвешенного на проводящих нитях, и неподвижного тела В большей массы, с которым шарик соударяется. Угол отклонения подвеса  измеряется по шкале. В момент удара на шар массой m действует сила тяжести со стороны Земли , сила реакции со стороны нити  и средняя сила удара  со стороны тела В (см. Рис.2.).

На основании теоремы об изменении импульса материальной точки:

(2)

где   и  - векторы скоростей шара до и после удара;- длительность удара.

После проектирования уравнения (2) на горизонтальную ось определим среднюю силу удара:

(3)

Скорости шарика V1 и V2 определяются на основании закона сохранения и превращения энергии. Изменение механической энергии системы, образованной шариком и неподвижным телом В, в поле тяготения Земли определятся суммарной работой всех внешних и внутренних не потенциальных сил. Поскольку внешняя сила  перпендикулярна перемещению и нить нерастяжима, то эта сила работы не совершает, внешняя сила  и внутренняя сила упругого взаимодействия  - потенциальны. Если эти силы много больше других не потенциальных сил, то полная механическая энергия выбранной системы не меняется. Поэтому, уравнение баланса энергии можно записать в виде:

(4)

Из чертежа (рис. 2) следует, что , тогда из уравнения (4) получим значения начальной V1 и конечной V2 скоростей шарика:							 (5)

где  и  - углы отклонения шара до и после соударения.

## 3. Метод определения длительности удара.

В данной работе длительность удара шарика о плиту определяется частотомером Ч3-54 , функциональная схема которого представлена на рисунке 3. С генератора подается на вход системы управления СУ импульсы с периодом Т. Когда в процессе соударения металлической плиты В, электрическая цепь, образованная СУ, проводящими нитями подвеса шара, шаром, плитой В и счетчиком импульсов Сч, оказывается замкнутой, и система управления СУ пропускает на вход счетчика Сч импульсы электрического тока только в интервале времени  , равном времени длительности удара. Число импульсов, зарегистрированных за время , равно , откуда .

Чтобы определить длительность удара , необходимо число импульсов, зарегистрированных счетчиком, умножить на период импульсов, снимаемых с генератора Г.

Исходные данные:

- m = (14,0 ( 0,1) 10-3  кг.

- l = 0,63 ( 0,01  м.

- g = (9,81 ( 0,005) м/с2.

Точность измеряемых приборов:

- Для ЦИВ: =

- Для шкалы отсчета углов:  цены деления шкалы.

Результаты наблюдений:

| № | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i | 2i | i | 2i | i | 2i | i | 2i | i | 2i |
| 1 | 62,88 | 13,5 | 58,73 | 19,5 | 52,95 | 28,5 | 50,43 | 35,0 | 48,63 | 40,0 |
| 2 | 61,91 | 13,5 | 55,36 | 20,0 | 50,49 | 29,5 | 49,19 | 34,5 | 47,86 | 39,5 |
| 3 | 60,35 | 14,0 | 55,25 | 20,5 | 52,31 | 27,5 | 49,74 | 35,5 | 47,22 | 40,0 |
| 4 | 61,92 | 13,5 | 55,47 | 20,5 | 51,15 | 27,0 | 48,79 | 35,0 | 48,55 | 39,5 |
| 5 | 61,98 | 13,5 | 57,03 | 21,0 | 51,83 | 28,5 | 47,97 | 35,0 | 46,37 | 40,0 |
| 6 | 59,59 | 14,0 | 55,89 | 20,0 | 53,12 | 29,0 | 50,10 | 34,5 | 47,53 | 39,5 |
| 7 | 61,56 | 14,0 | 54,08 | 20,5 | 51,85 | 29,0 | 48,27 | 32,0 | 48,01 | 39,5 |
| 8 | 61,29 | 14,0 | 56,68 | 20,0 | 51,65 | 28,5 | 50,03 | 33,0 | 47,56 | 40,5 |
| 9 | 62,77 | 13,5 | 57,00 | 20,0 | 52,26 | 27,0 | 50,15 | 35,0 | 47,20 | 39,0 |
| 10 | 58,04 | 12,5 | 57,10 | 20,5 | 51,37 | 29,0 | 49,71 | 34,5 | 46,31 | 39,5 |

В работе определяют скорости шарика до и после удара о металлическую плиту, время удара, среднюю силу удара, константу удара.

Пример расчета величин и погрешностей ведется для начального угла 20(.

1. Находим среднее выборочное значение:

0;

*10-6  (сек.).

2. Находим среднее значение функций:

(м/c)

(м/c)

(H)

.

3. Расчет погрешностей исходных данных:

4. Расчет погрешностей прямых измерений:

P = 0,95 – общая для всех результатов доверительная вероятность;

= 2.26;	=1.96.		Коэффициенты Стьюдента

;

(град.)

(сек.)

- Расчет погрешности косвенных измерений:

Результат:  (м/c)

Аналогично находятся погрешности для скорости <V2>:

Результат:  (м/c)

6. Погрешность константы удара:

Результат:

7. Погрешность средней силы удара:

(Н)

Результат:  (Н)

|  | <F> |  | <> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 332,5 | 0,865 | 61,2*10-6 | 0,681 | 8,104 | 0,022 | 1,07*10-6 | 0,589 |
| 300 | 537,4 | 1,287 | 56,3*10-6 | 0,679 | - | - | - | 0,874 |
| 400 | 787,3 | 1,701 | 51,9*10-6 | 0,716 | - | - | - | 1,218 |
| 500 | 1011,2 | 2,101 | 49,4*10-6 | 0,698 | - | - | - | 1,466 |
| 600 | 1230,2 | 2,486 | 47,5*10-6 | 0,680 | - | - | - | 1,690 |

Контрольные вопросы:

- Правила сложения и вычитания векторов.

- Две формулировки 2-ого закона Ньютона.

- Закон сохранения импульса системы тел.

- Консервативные и неконсервативные системы.

- Закон сохранения механической энергии.

- Удар упругий и неупругий.

- В чем заключается метод определения времени и силы взаимодействия при ударе.