Дифракция света в плоской прозрачной

решетке.

Цель работы: изучение свойств плоской прозрачной дифракционной решетки как спектрального прибора и определение с помощью нее длины волны исследуемого света.

Задание (1.

Определение длины волны.

- С помощью коллиматора на дифракционную решетку направим свет известной длины волны.Осветим щель коллиматора,а оптическую трубку установим так,чтобы видеть освещенную щель.Регулировычным винтом сделать щель достаточно узкой.

- Перемещая окуляр оптической трубы,добьемся отчетливого изображения визирного волоска и щели.

- С помощью лимба и нониуса определим положение трубы .

= 		 м

Таблица измерений.

|  |  | Слева |  |  | Справа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Порядок | спектра | m | Порядок | спектра | m |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| красный | 193( | 194(41( | 196(30( | 189(30( | 187(35( | 186( |
| фиолет. | 192(46( | 193(42( | 195(11( | 190( | 188(33( | 187(30( |
| желтый | 190(42( | 194(13( | 196(12( | 189(33( | 188(04( | 186(09( |

- Рассчитаем угол между направлениями на центральный и m-ый главный максимум по формуле:

Для красного спектра:

;

;

;

Для фиолетового спектра:

;

;

;

- Определим постоянную решетки по формуле:

, где m - порядок спектра

м ;

м ;

м ;

м ;

1.6) Определим длину волны монохрамотического света источника(фиолетовый).

м ;

м ;

м ;

м ;

Задание (2.

Определение угловой дисперсии(между желтым и фиолетовым).

- Определим углы дифракции и длину волны для желтого спектра.

;

;

;

м ;

м ;

м ;

м ;

- Вычислим угловые расстояния  между линиями желтой и фиолетовой длин

волн в спектрах всех порядков,а так же разность их длин волн .Отношение этих

величин даст значение угловой дисперсии для соответствующих углов дифракци.

;

;

;

График зависимости угловой дисперсии от угла дифракции.

Вывод: при проведение лабораторной работы изучили свойства прозрачной плоской дифракционной решетки как спектрального прибора и научились с помощью нее измерять длины волн исследуемого источника.