Изучение явления естественной оптической активности.

Цель работы: Исследование особенностей распространения электромагнитных волн в оптически активных средах.Ознакомление с принципом работы поляриметра.

Задание (1.

Измерение концентрации сахарного раствора с помощью прибора СУ-2.

- Включив прибор в сеть,фокусируем оптическую систему окуляров,передвигая их оправы вдоль оси.

- Проведем установку прибора на нуль.Для этого при отсутствии в камере трубки вращением винта компенсатора добьемся полной однородности освещенности полей сравнения в чувствительном положении.Нулевое деление шкалы и нониуса должны совпадать.

- В камеру внесем трубку с раствором известной концентрации С и вращением винта компенсатора добьемся выравнивания освещения полей сравнения и проведем отсчет по шкале.Эти измерения,включая установку на нуль,проведем 10 раз для последующей оценки погрешности результата.

- В камеру поместим трубку с раствором неизвестной концентрации  и проводем аналогичные измерения.Полученные данные занесем в таблицу (1.

Таблица (1.

| Номер отсчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 60,0 |
| 2 | 18,3 | 60,2 |
| 3 | 17,9 | 59,8 |
| 4 | 17,5 | 60,1 |
| 5 | 18,3 | 60,4 |
| 6 | 17,9 | 59,8 |
| 7 | 18,0 | 60,3 |
| 8 | 18,3 | 59,9 |
| 9 | 18,0 | 60,1 |
| 10 | 18,2 | 60,2 |
| Среднее значение | 18.02 | 60.08 |
| Среднеквадратичное отклонение | 0,2616188 | 0,2043961 |

| ; | ; | ; |
| --- | --- | --- |

1.5) Тип вещества : право-вращающеся.

Задание (2.

Определение неизвестной концентрации сахарного раствора.

- Подставим средние значения измеряемых величин из таблицы (1 в формулу (1) и определим .

,(1)

;

2.2)По данным таблицы (1 определяем абсолютную погрешность измерения концентрации раствора .Записать ответ в виде .

;

2.2.1)

;

;