Математический маятник

Цель работы: Изучение свободных колебаний маятника, с хорошей точностью удовлетворяющего модели математического маятника; оценка точности реализации этой модели в лабораторной установке; определение ускорения свободного  падения; оценка результатов измерений и расчет погрешностей.

Оборудование: лабораторная установка.

Теоретическое введение

Период малых колебаний физического маятника (см. работу № 6) равен:

(1)

где Io – момент инерции маятника относительно оси ОО качаний, m – масса маятника, g – ускорение свободного падения, а – расстояние от оси качаний маятника до его центра масс С.

В данной работе проводится экспериментальная проверка соотношения (1) в случае, когда маятник можно приближенно считать математическим, т.е. когда масса маятника сосредоточена в области, размеры которой малы по сравнению с а.

Исследуемый в лабораторной

установке маятник схематически изо-

бражен на рис. 1. Он представляет со-

бой стальной шарик радиусом r на би-

филярном подвесе: тонкая нить пропу-

щена через центр шарика, концы нити

закреплены на стойке. Длина подвеса

может регулироваться в пределах от

нескольких сантиметров до примерно

25 см. Период колебаний с высокой

(до 10-4с) точностью измеряется с

помощью электронного секундомера.

Рис. 1.

Момент инерции маятника складывается из момента инерции шарика и момента инерции нити подвеса. Пренебрегая моментом инерции нити, запишем момент инерции маятника относительно оси ОО в виде:

Io = Iс + ma2 = 2mr2/5 + ma2                                            (2)

Соотношение (2) следует из теоремы Гюйгенса-Штейнера, если учесть, что момент инерции Iс однородного шара радиусом r и массой m относительно оси, проходящей через центр шара, равен

Iс = 2mr2/5

Рассмотрим случай, когда радиус шара мал по сравнению с длиной подвеса (случай математического маятника):    r(( a.       Тогда   в (2)   можно пренебречь слагаемым          Iс = 2mr2/5 по сравнению с ma2 и положить:

Io (  ma2                                                            (3)

В этом приближении Io определяется, очевидно, с небольшой систематической погрешностью

(Iсист /Io = (2mr2/5)/(ma2 ) = (2r2)/(5a2 )                                (4)

которую в условиях эксперимента легко оценить (она равна, примерно, 0,5%).

С учетом (3) период колебаний  маятника может быть записан в виде:

(5)

Он, как должно быть, совпадает с периодом колебаний математического маятника, длина подвеса которого равна а. Из (5) находим следующее выражение для ускорения свободного падения:

g = 4(2a/T2                                                     (6)

Измерения

Соотношение (6) позволяет опытным путем определить значение ускорения свободного падения в нашей лаборатории. Для этого, очевидно, необходимо измерить период колебаний Т маятника и длину подвеса а, затем рассчитать g по формуле (6) и оценить точность полученного значения.

Однако, прежде чем перейти к определению g, необходимо выяснить, применимо ли вообще соотношение (6) для лабораторной установки.

Дело в том, что выражение (1) для периода колебаний справедливо для идеализированной модели физического маятника. Следовательно, и соотношение (6) также справедливо только в рамках этой модели. При выводе соотношения (1) были сделаны следующие предположения:

- маятник совершает колебания малой амплитуды, и поэтому период колебаний не зависит от амплитуды (изохронность колебаний);

- затуханием колебаний можно пренебречь

Непосредственным измерением легко проверить, что периоды колебаний маятника при малой (порядка 3-5о) и большой (30-45о) амплитудах заметно отличаются. Так как расчетная формула (6) применима только для малых амплитуд, то необходимо определить, в каком диапазоне амплитуд период колебаний остается постоянным с достаточно высокой точностью (например, с точностью до 0,5%). Это легко сделать, измеряя период колебаний маятника при различных значениях амплитуды в пределах от 2-3о до 10-15о.

Обсудим теперь, как можно оценить влияние затухания на период колебаний маятника. Отклонив маятник из положения равновесия, легко проверить, что колебания его постепенно затухают. Количественную оценку величины поправки (Т к периоду можно получить, если учесть, что основной причиной затухания колебаний маятника является вязкое трение о воздух.

В этом случае действующая на шарик сила трения пропорциональна скорости V его движения:

Fтр = - bV

где b ( 0 – коэффициент пропорциональности.

Период T колебаний маятника несколько увеличивается, а частота

( = 2(/T колебаний уменьшается по сравнению с частотой (o = 2(/To колебаний маятника без трения:

(7)

а их период

(8)

где

Здесь ( - коэффициент затухания, который выражается через число колебаний N (обычно это достаточно большое число), за которое амплитуда колебаний уменьшается в е = 2,718 раз:

(  = 1/(NT)  ( 1/(NTo)                         (9)

Из соотношений (7) – (9) находим

(10)

(11)

Откуда

(T/T = (T – To)/T ( 1/(8(2N2)                  (12)

Видно, что уже при N ( 10 эта поправка меньше, чем 10-3 (т.е. меньше 0,1 %) и ею можно пренебречь.

Задание

- Определите диапазон изохронности колебаний. Для этого измерьте период колебаний маятника для 8 – 10 значений амплитуды ( в пределах от 0 до 30о. Результаты занесите в табл. 1. Выясните, в каком диапазоне амплитуд колебания можно считать изохронными с точностью до 0,1 %; 0,5 %; 1 %.

Таблица 1.

| ( | 300 | 280 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т((),c | 1,4439 | 1,4402 | 1,4369 | 1,4353 | 1,4353 | 1,4345 | 1,4337 | 1,4339 |

2. Определите по формуле (12) влияние затухания на период колебаний. Для  этого найдите число N колебаний, за которое амплитуда колебаний маятника уменьшается примерно в три раза.

N=70

(T/T = (T – To)/T ( 1/(8(2N2)=2,584*10-6

3.Вычислите наименьшую длину подвеса маятника амин, при которой с точностью до 0,5 % можно считать момент инерции маятника равным Io = ma2. Для этого в соотношении (4) примите (Iсист /Iо = 0,005 и вычислите амин.

0,005 = (2r2)/(5a2мин )

амин=0,12 м.

4. Проверьте, подтверждается ли на опыте линейная зависимость Т2 = 4(2а/g

между квадратом периода колебаний Т2 и длиной подвеса а (см. (6)). Для этого измерьте период колебаний маятника для четырех – пяти длин подвеса в пределах от амин  до амакс.

При измерениях амплитуда ( колебаний должна быть малой, т.е. находиться в найденном выше диапазоне изохронности. Результаты измерений занесите в табл. 2.

Таблица 2.

| а, м | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т(а), с | 1,4388 | 1,3443 | 1,2659 | 1,1862 | 1,0995 | 1,0013 |
| Т2(а), с2 | 2,0701 | 1,8071 | 1,6025 | 1,407 | 1,2089 | 1,0026 |

По результатам измерений постройте график зависимости Т2 от а в осях координат х = а, у = Т2.

5. Определите ускорение свободного падения g. Для этого измерьте период колебаний маятника с необходимой точностью при наибольшем значении длины подвеса а = амакс, чтобы уменьшить относительную погрешность (а/a. Вычислите g с помощью формулы (6) при найденных значениях Т и а.

Оцените погрешность (g и запишите полученный результат в виде:

g = gср  ( (g

a=0,51 м.	T=1,4388c.

g = 4(2a/T2=9,73 м/с2

g = gср  ( (g = 9,73(0,08 м/с2

Вывод: В результате проведенных экспериментов по изучению колебаний математического маятника были получены значения периода колебаний маятника, которые доказывают линейную зависимость Т2 от а (длина подвеса): Т2 = 4(2а/g. По этим данным также было выведено экспериментальное значение ускорения свободного падения g, величина которого в пределах погрешности совпадает с теоретическим значением g=9,81 м/с2.

Контрольные вопросы.

1. Основной причиной затухания колебаний маятника является вязкое трение о воздух. На шар радиусом R, движущийся со скоростью V, действует сила трения Fтр = 6((RV , где ( - коэффициент вязкости. Вязкость воздуха при нормальных условиях ( = 1,7(10-5 Па(с. Оцените максимальную силу трения, действующую на шар, например,   при а = 25 см, R = 1 см и (  = 15о.

- Что называется моментом инерции ?

- Сформулируйте теорему Гюйгенса-Штейнера.

- От чего зависит точность измерения периода колебаний ?

- Что означает следующее ,например, утверждение: »В диапазоне амплитуд от 0 до 15о колебания остаются изохронными с точностью до

1 %» ?

РЕШЕНИЕ 2 ВАРИАНТ

Задание

- Определите диапазон изохронности колебаний. Для этого измерьте период колебаний маятника для 8 – 10 значений амплитуды ( в пределах от 0 до 30о. Результаты занесите в табл. 1. Выясните, в каком диапазоне амплитуд колебания можно считать изохронными с точностью до 0,1 %; 0,5 %; 1 %.

Таблица 1.

| ( | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т((),c | 1,1243 | 1,1251 | 1,1249 | 1,1303 | 1,1301 | 1,1305 |

2. Определите по формуле (12) влияние затухания на период колебаний. Для  этого найдите число N колебаний, за которое амплитуда колебаний маятника уменьшается примерно в три раза.

N=70

(T/T = (T – To)/T ( 1/(8(2N2)=2,584*10-6

3.Вычислите наименьшую длину подвеса маятника амин, при которой с точностью до 0,5 % можно считать момент инерции маятника равным Io = ma2. Для этого в соотношении (4) примите (Iсист /Iо = 0,005 и вычислите амин.

0,005 = (2r2)/(5a2мин )

амин=0,12 м.

4. Проверьте, подтверждается ли на опыте линейная зависимость Т2 = 4(2а/g

между квадратом периода колебаний Т2 и длиной подвеса а (см. (6)). Для этого измерьте период колебаний маятника для четырех – пяти длин подвеса в пределах от амин  до амакс.

При измерениях амплитуда ( колебаний должна быть малой, т.е. находиться в найденном выше диапазоне изохронности. Результаты измерений занесите в табл. 2.

Таблица 2.

| а, м | 0,145 | 0,175 | 0,21 | 0,26 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т(а), с | 0,6970 | 0,8502 | 0,9243 | 1,0189 | 1,1009 |
| Т2(а), с2 | 0,4858 | 0,7228 | 0,8543 | 1,0382 | 1,2120 |

По результатам измерений постройте график зависимости Т2 от а в осях координат х = а, у = Т2.

5. Определите ускорение свободного падения g. Для этого измерьте период колебаний маятника с необходимой точностью при наибольшем значении длины подвеса а = амакс, чтобы уменьшить относительную погрешность (а/a. Вычислите g с помощью формулы (6) при найденных значениях Т и а.

Оцените погрешность (g и запишите полученный результат в виде:

g = gср  ( (g

aср=0,218 м.	Tср=0,9183 c.

gср= 4(2aср/T2=9,97 м/с2

g = gср  ( (g = 9,62(0,48 м/с2

Вывод: В результате проведенных экспериментов по изучению колебаний математического маятника были получены значения периода колебаний маятника, которые доказывают линейную зависимость Т2 от а (длина подвеса): Т2 = 4(2а/g. По этим данным также было выведено экспериментальное значение ускорения свободного падения g, величина которого в пределах погрешности совпадает с теоретическим значением g=9,81 м/с2.

Решение 3 вариант

Задание

- Определите диапазон изохронности колебаний. Для этого измерьте период колебаний маятника для 8 – 10 значений амплитуды ( в пределах от 0 до 30о. Результаты занесите в табл. 1. Выясните, в каком диапазоне амплитуд колебания можно считать изохронными с точностью до 0,1 %; 0,5 %; 1 %.

Таблица 1.

| ( | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т((),c | 1,4234 | 1,4240 | 1,4251 | 1,4256 | 1,4293 | 1,4353 |

2. Определите по формуле (12) влияние затухания на период колебаний. Для  этого найдите число N колебаний, за которое амплитуда колебаний маятника уменьшается примерно в три раза.

N=70

(T/T = (T – To)/T ( 1/(8(2N2)=2,584*10-6

3.Вычислите наименьшую длину подвеса маятника амин, при которой с точностью до 0,5 % можно считать момент инерции маятника равным Io = ma2. Для этого в соотношении (4) примите (Iсист /Iо = 0,005 и вычислите амин.

0,005 = (2r2)/(5a2мин )

амин=0,12 м.

4. Проверьте, подтверждается ли на опыте линейная зависимость Т2 = 4(2а/g

между квадратом периода колебаний Т2 и длиной подвеса а (см. (6)). Для этого измерьте период колебаний маятника для четырех – пяти длин подвеса в пределах от амин  до амакс.

При измерениях амплитуда ( колебаний должна быть малой, т.е. находиться в найденном выше диапазоне изохронности. Результаты измерений занесите в табл. 2.

Таблица 2.

| а, м | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т(а), с | 1,4347 | 1,3059 | 1,1434 | 0,9539 | 0,7091 |
| Т2(а), с2 | 2,0583 | 1,7053 | 1,3073 | 0,9099 | 0,5028 |

По результатам измерений постройте график зависимости Т2 от а в осях координат х = а, у = Т2.

5. Определите ускорение свободного падения g. Для этого измерьте период колебаний маятника с необходимой точностью при наибольшем значении длины подвеса а = амакс, чтобы уменьшить относительную погрешность (а/a. Вычислите g с помощью формулы (6) при найденных значениях Т и а.

Оцените погрешность (g и запишите полученный результат в виде:

g = gср  ( (g

aср=0,3 м.	Tср=1,2307c.

gср= 4(2a/T2=9,62 м/с2

g = gср  ( (g = 9,62(0,48 м/с2

Вывод: В результате проведенных экспериментов по изучению колебаний математического маятника были получены значения периода колебаний маятника, которые доказывают линейную зависимость Т2 от а (длина подвеса): Т2 = 4(2а/g. По этим данным также было выведено экспериментальное значение ускорения свободного падения g, величина которого в пределах погрешности совпадает с теоретическим значением g=9,81 м/с2.

# Text boxes

О

О

а