Лабораторная работа №9

ИЗУЧЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА

ЦЕЛЬ: определение коэффициента вязкости воздуха и исследование зависимости объёма воздуха, протекающего через капилляр, от его размеров.

ОБОРУДОВАНИЕ: набор капилляров, стеклянный баллон, насос, манометр, барометр, секундомер.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Явление переноса – это процесс установления равновесия в системе путём переноса массы (диффузия), энергии (теплопроводности) и импульса молекул (внутреннее трение или динамическая вязкость).

Эти явления происходят в неравновесном состоянии, т.е. при наличии в системе градиентов плотности dρ / dx, температуры  dT  / dx и скорости частиц du/dx, обусловлены тепловым движением молекул.

В явлении вязкости наблюдается перенос импульса от более быстрых участков потока к менее быстрым. При течении газа или жидкости, например внутри трубы, скорости слоев различны: их распределение при ламинарном течении показано на рис. 1 (длина стрелки показывает скорость данного слоя). Причиной этого является хаотическое тепловое движение молекул, при котором они непрерывно переходят из слоя в слой и в соударениях с другими молекулами обмениваются импульсами. Так, молекулы второго слоя, попадая в слой 1, переносят свой импульс направленного движения m0u2, а в слой 2 приходит молекулы с меньшим импульсом m0u1. В результате второй слой тормозится, а первый – ускоряется. Опыт показывает, что импульс dp, передаваемый от слоя к слою через поверхность S, пропорционален градиенту скорости du/dx, площади S и времени переноса dt:

В результате между слоями возникает сила внутреннего трения (закон Ньютона)

(1)

где – коэффициент вязкости среды.

Для идеального газа коэффициент вязкости

(2)

Средняя длина свободного пробега молекул

(3)

где 	k = 1.38∙10-23 Дж/K – постоянная Больцмана,

d – эффективный диаметр молекул (для воздуха d≈4∙10-10 м)

T, P – температура и давление газа.

Средняя скорость теплового движения молекул

=    (4)

где	 R = 8.31 Дж/моль∙К – универсальная газовая постоянная,

М – масса одного моля газа (для воздуха М = 28,9 г/моль).

Плотность газа согласно уравнению состояния идеального газа

(5)

При ламинарном течении через трубку круглого сечения радиусом r (капилляр) и длиной L за время t протекает газ или жидкость, объем V которых определяется по формуле Пуазейля:

V  (6)

где - разность давлений на концах капилляра.

Поток тепла dQ/dt, переносимого через поверхность S, нормальную потоку, зависит от градиента температуры dT/dx в направлении переноса (закон Фурье):

q=   (7)

где  - коэффициент теплопроводности, для идеального газа

v  (8)

Здесь  - удельная теплоемкость газа при постоянном давление, i – число степеней свободы молекулы газа.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из баллона Б, жидкостного манометра М и набора капилляров (1-5), соединенных с баллоном кранами (К1- К5). давление воздуха в баллоне до необходимого можно повысить с помощью компрессора при открытом кране К и закрытых кранах (К1-К5) и К0. Кран К0 используется для практически мгновенного выпускания воздуха из баллона.

В установках капилляры соединены либо параллельно различного сечения (рис. 1), либо последовательно (рис.2) одинакового сечения. Если при закрытых кранах К и Ко открыть кран К1 (при закрытых кранах К2-К5), то воздух из баллона будет вытекать через первый капилляр. Если открыть кран К2 (при закрытых кранах К1, К3, К4 и К5), то воздух будет вытекать через второй капилляр и т.д.

Рис.2

В установке другого типа (рис. 2) при открытом кране К1 воздух вытекает через первый капилляр, при открытом кране К2 воздух вытекает через два последовательно соединенных капилляра 1 и 2, что эквивалентно вытеканию воздуха через капилляр длиной, равной сумме длин двух капилляров l1 + l2.

А если открыть кран К5, то воздух будет вытекать через последовательно соединенные 5 капилляров или капилляр, имеющий длину l1 +l2 +l3 +l4 +l5

Примечание: сечение соединительных трубок много больше сечения капилляра и их сопротивление практически равно нулю, т.к. сопротивление пропорционально r4 (формула Пуазейля 6).

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ

Если в баллоне создать избыточное над атмосферным P0 давление

gh ( - плотность жидкости в манометре, h - разность уровне жидкости) и соединить капилляр с атмосферой, то за время dt через капилляр вытечет некоторое количество воздуха, масса которого

dm= ρdV  		(14)

где р- плотность воздуха в капилляре, зависящая (см. формулу (5)) от давление воздуха, dV- объём вышедшего воздуха.

Давление воздуха в капилляре изменяется от Р0 до Р0 + ρgh, но так, как ρgh<< Р0, то с достаточной точностью можно принять давление воздуха в капилляре равным атмосферному Р0. Тогда плотность воздуха (из уравнения Менделеева -  Клапейрона)

ρ=                  			(15)

Объём воздуха dV, прошедшего через капилляр за время dt, описывается

формулой Пуазейля (6):

dV= ghdt  	(16)

а масса воздуха, вытекающего из баллона, с учётом формул (15) и (16)

dm= dV ghdt				  (17)

Из уравнения состояния идеального газа выразим изменение массы газа dm  в  баллоне через уменьшение давления в нём. Так как dP = gdh, то

gdh  				(18)

Исключая dm из уравнения (17) и (18), получаем

dt  				(19)

Решая это дифференциальное уравнение при условии, что за время опыта

давление в баллоне уменьшится от gh0 до gh, получаем

lnh = lnt 			(20)

Таким образом, формула (20) связывает разность давлений h на концах капилляра с временем t истечения воздуха, его вязкостью  и размерами капилляра r и L.

Задание1. Экспериментальная проверка расчётной формулы

1.	Запишите в табл.1 величину атмосферного давления  и параметры установки: радиус r и длину L одного из капилляров, объём баллона Vб.

Примечание: В установках, где капилляры соединены параллельно, желательно выбрать капилляр с наименьшим сечением.

В установках, где капилляры соединены последовательно, желательно провести эксперимент со всеми последовательно соединенными капиллярами.

- При всех закрытых кранах, открыв кран К, накачайте в баллон воздух до избыточного давления 200...250 мм водяного столба. Закройте кран К.

- Выждав 1-2 мин, пока не установится	Открыто	Закрыто постоянное  давление   в   баллоне,   откройте                                            Рис. 3.

кран КN (именно тот, который сообщает выбранный вами капилляр с атмосферой) и одновременно включите секундомер.

- После того, как давление уменьшится на  =20 мм водяного столба, закройте кран КN и одновременно выключите секундомер. Запишите в табл. 1 остаточное значение h и время t.

- Повторите измерения ещё несколько раз, увеличивая значение  на 20...30 мм по сравнению с предыдущим. Начальное давление h0 каждый раз задавайте одно и то же. Результаты вносите в табл. 1.

Таблица 1

| № | h, мм | t, с | h0/h | ln (h0/h) | = 0.021 = Па r = мм L = мм = мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Рассчитайте lnh0/h и постройте график (см. рекомендации на с. 11-13) зависимости в координатах lnh0/h - t по полученному графику сделайте вывод о справедливости расчётной формулы (20).

- Вычислите значение углового коэффициента к полученной на графике прямой (см. рекомендации на с. 13).

- Использовав найденное значение углового коэффициента, который согласно формуле (20) k1=, рассчитайте коэффициент вязкости воздуха для условий эксперимента. Оцените абсолютную и относительную погрешности измерений , запишите результат в виде доверительного интервала.

- Сравните его с табличным и сделайте вывод.

Задание2. Определение коэффициента вязкости воздуха

- Запишите в табл. 2 величину атмосферного давления P0 и параметры установки: объём баллона V6, радиус r и длину L капилляра, (см. примечание к заданию № 1).

- При всех закрытых кранах К0-К5 откройте кран К и накачайте в баллон воздух до избыточного давления h = 200...250 мм водяного столба. Закройте кран К.

- Выждите 1...2 минуты, пока установится постоянное давление в баллоне (разность уровней h перестанет изменяться), и откройте кран (К1-К5) (именно тот, который сообщает Выбранный вами капилляр с атмосферой). Воздух начнёт вытекать из баллона через капилляр.

- Когда разность уровней воды в манометре снизится до выбранного начального hо, включите секундомер.

- После того, как давление в баллоне уменьшится в 3-5 раза, закройте кран и одновременно выключите секундомер. Запишите в табл. 2 время опыта t и остаточное давление h в баллоне.

| № | t, с | h, мм | /h | ln( /h) | = 0.021 = Па r = мм L = мм = мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| среднее |  |  |  |  |  |

Таблица 2

- Повторите опыт ещё несколько раз, произвольно задавая время опыта.

- Рассчитайте: h0/h, ln /h, средние значения времени опыта, ln /h и

по формуле (20) найдите величину .

- Оцените погрешность определения коэффициента вязкости, сравнив его с
табличным значением. Сделайте вывод.

Задани3. Исследование зависимости расхода воздуха через капилляр от длины капилляра

Опыт выполняется на установке, в которой капилляры соединены последовательно!

- Внесите в табл. 3 параметры установки: объем , радиус капилляров r, длину L (одного, двух и т.д.) последовательно соединенных капилляров и атмосферное давление Р0.

- Закройте краны (К1-К5) и К0. Откройте кран К, включите компрессор. Когда давление водяного баллона достигнет 200-250 мм водяного столба, выключите насос и закройте кран К.

- Откройте кран К1 и включите секундомер.

- Когда давление в баллоне уменьшится в 2 раза (станет скажем 100 мм водяного столба) выключите секундомер и одновременно закройте кран. В табл. 3 запишите показания секундомера и остаточное давление h в баллоне. Кроме того, занесите в таблицу начальное давление ho.

Примечание: Во всех последующих опытах начальные ho и конечные h давления должны быть точно такими же (их разброс будет определять систематическую ошибку опыта).

- Повторите этот опыт еще дважды и найдите среднее значение t, за которое давление в баллоне меняется от h0 до h

- Проведите аналогичные измерения (пп. 2-5) с двумя, тремя и т.п. последовательно соединенными капиллярами и занесите результаты в табл.3.

- Постройте график зависимости времени t, соответствующего одинаковому расходу газа ho/h=2, от длины капилляра L: По полученному графику сделайте вывод.

- Вычислите угловой коэффициент к2 проведённой на графике прямой (см. рекомендации на с. 13).

Таблица 3

| № | L, м | t, с | tcp, с | = 0.021 = Па r = мм = h = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

9. Используя полученное значение углового коэффициента к2 , который согласно формуле (20)

k2=

считайте коэффициент вязкости воздуха  для условий эксперимента.

- Оцените погрешность опыта, сравнив полученный результат с табличными

Задание4.  Исследование зависимости расхода воздуха через капилляр от его радиуса

Опыт выполняется на установке, в которой капилляры соединены параллельно (см. рис. 1)!

1. Внесите в табл. 4 параметры установки: объем баллона Vб, длину капилляра  L, их радиусы и атмосферное давление P0.

- Закройте краны (К1-К5) и К0. Откройте кран K, включите компрессор. Когда давление в баллоне достигнет 200...250 мм водяного столба, выключите компрессор и закройте кран К.

- Выждав 1-2 мин, откройте кран К1. Когда установится стационарный режим течения воздуха через капилляр и избыточное давление в баллоне снизится до выбранного вами давления h0 (скажем, 150 мм водяного столба), включите секундомер.

- Когда давление в баллоне уменьшится в 3-5 раза (станет, скажем, 30 мм водяного столба) выключите секундомер и одновременно закройте кран К1. В табл. 4 запишите показания секундомера t, h0 и h

Примечание. Во всех последующих опытах начальные h0 и конечные h давления должны быть точно такими же (их разброс будет определять систематическую погрешность опыта).

- Повторите этот опыт еще дважды и найдите среднее значение t1.

- Проведите аналогичные измерения (п.п. 2=5) для капилляров различного радиуса . Полученные результаты внесите в табл. 4.

Таблица 4

| № | r, м | t, с | tcp, с | , | , | tcp | = 0.021 = Па r = мм = h = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

7.	Постройте график зависимости времени t, соответствующего одинаковому расходу h0/h = const, от величины l/ (почему выбраны эти координаты ?)

По полученному графику сделайте вывод.

- Рассчитайте для каждого измерения произведение  tcp. Учитывая, что время t соответствует одинаковому расходу газа (ho/h = const), сделайте вывод о влиянии величины r на расход газа.

- Найдите среднее значение произведений t, которое согласно формуле

(20) для данного эксперимента

Используя опытные данные, определите коэффициент вязкости воздуха в условиях эксперимента.

10. Оцените погрешность в определении , сравнив опытное значение с табличным.

Контрольные вопросы

- Чем обусловлено появление сил вязкости в идеальном газе?

- Почему внутреннее трение называют явлением переноса?

- Какая величина переносится при вязком течении газа?

- Градиент, какой величины определяет силу вязкости в газе? Что называют градиентом скорости?

- По какой формуле, можно рассчитать: а) импульс направленного движения, передаваемого от слоя к слою; б) силу вязкости d газе?

- Какую силу называют силой вязкости? Чем определяется её величина?

- От каких параметров газа зависит его коэффициент вязкости?

- От каких величин зависит средняя длина свободного пробега молекул воздуха?

- Как изменяются средняя длина свободного пробега молекул и коэффициент вязкости воздуха при его переходе из баллона в атмосферу в условиях опыта?

10.	От каких параметров газа зависит средняя скорость хаотического теплового движения его молекул? По какой формуле её рассчитывают?

1!. Какую разность давлений измеряют в работе жидкостным манометром?

12. Какова примерная величина давления воздуха в капилляре в течение опыта? Измерения, каких величин в данной работе являются: а) прямыми; б) косвенными?