Повторение всего школьного материала по физике

Подготовка учеников к ЕНТ и ПГК в Казахстане.

- Механика

Основные формулы

Движение материальной точки (центра масс твердого тела) вдоль оси .

Средняя (путевая) скорость:

,

где путь, пройденный точкой за интервал времени . Путь  в отличие от разности координат  не может убывать и принимать отрицательные значения, т.е. .

Проекция мгновенной скорости на ось :

Проекция среднего ускорения на ось :

Проекция мгновенного (линейного) ускорения на ось :

.

Формула скорости равнопеременного поступательного движения:

,

где начальная скорость (в момент времени ); для равнозамедленного движения , для равноускоренного ).

Формула пути равнопеременного движения:

,   .

При движении тела по вертикальному направлению в поле силы тяжести Земли .

Движение материальной точки по окружности.

Модуль угловой скорости:

.

Модуль углового ускорения:

.

Связь между модулями линейных и угловых величин, характеризующих движение точки по окружности:

,    ,    ,

гдемодуль линейной скорости;  и модули тангенциального и нормального ускорений; модуль угловой скорости; модуль углового ускорения; радиус окружности.

Модуль полного ускорения:

.

Для равнопеременного вращательного движения ,  ускоренное вращение, замедленное вращение.

Угловая скорость

.

Угловое перемещение радиус-вектора (угловой путь):

,   .

Кинематическое уравнение гармонических колебаний материальной точки:                      ,

где смещение; амплитуда колебаний; угловая или циклическая частота; начальная фаза колебаний.

Скорость и ускорение материальной точки, совершающей гармонические колебания:

;

Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты:

а) амплитуда результирующего колебания

;

б) начальная фаза результирующего колебания

.

Траектория точки, участвующей в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, описываемых уравнениями:

, ;

а) , если разность фаз ;

б) , если разность фаз ;

в) , если разность фаз .

Уравнение плоской бегущей волны:

,

где смещение любой из точек среды с координатой  в момент времени ; скорость распространения колебаний (волны) в среде.

Связь разности фаз  колебаний с расстоянием  между точками среды, отсчитанных в направлении распространения колебаний:

,

где длина волны.

Импульс абсолютно твердого тела массой , движущегося со скоростью :

.

Второй закон динамики (Ньютона):

,

где результирующая сила, действующая на материальную точку.

Силы, рассматриваемые в механике:

а) сила упругости                ;

где коэффициент упругости (в случае пружины – жесткость); абсолютная деформация;

б) сила тяжести:                              ;

в) сила трения (скольжения):        ,

где коэффициент трения; сила нормального давления.

Закон сохранения импульса:

.

Для двух тел для абсолютно упругого удара:

,

где  и  - скорости тел перед соударением тел,  и скорости тел в момент после соударения.

Для абсолютно неупругого удара двух тел:

.

Кинетическая энергия тела, движущегося поступательно:

,      или     .

Потенциальная энергия :

а) упругодеформированной пружины:

,

где жесткость пружины; абсолютная деформация;

б) тела, находящегося в однородном поле силы тяжести:

,

где ускорение свободного падения; высота тела над уровнем, принятым за нулевой (формула справедлива при условии , где радиус Земли).

Закон сохранения механической энергии:

.

Закон сохранения энергии при абсолютно упругом столкновении двух тел, движущихся в горизонтальной плоскости:

.

Закон сохранения энергии при абсолютно неупругом столкновении двух тел, движущихся в горизонтальной плоскости:

,

где энергия нагревания тел и их остаточной деформации.

Скорости двух тел после абсолютно упругого столкновения:

,

.

Работа, совершаемая результирующей силой, определяется как мера изменения кинетической энергии:

.

Основное уравнение динамики вращательного движения относительно неподвижной оси:

,

где результирующий вектор моментов внешних сил, действующих на тело, относительно оси вращения; вектор углового ускорения; момент инерции системы относительно оси.

Моменты инерции некоторых тел массой  относительно оси вращения, проходящей через центр масс:

а) материальной точки:                              ,

где расстояние от материальной точки до оси (модуль радиуса-вектора);

б) стержня длиной  относительно оси перпендикулярной стержню и проходящей через центр масс этого стержня:

;

в) обруча (тонкостенного цилиндра) относительно оси, перпендикулярной плоскости обруча (совпадающей с осью цилиндра):

.

г) однородного (сплошного) диска (цилиндра) радиусом  относительно оси, перпендикулярной плоскости диска:

;

д) пустотелого цилиндра с радиусами  и  с осью вращения совпадающей с осью цилиндра:

;

е) шара с осью вращения, проходящей через его центр:

.

Теорема Штейнера:

,

где момент инерции системы (тела) массой  относительно оси проходящей через центр масс системы (тела); момент инерции системы (тела) относительно оси, не проходящей через центр масс, но параллельной ей, расстояние между осями.

Момент импульса материальной точки массой , имеющей скорость  и находящуюся на расстоянии  от оси вращения:

.

Момент импульса  тела, вращающегося относительно неподвижной оси  с угловой скоростью :

.

Закон сохранения момента импульса систем тел, вращающихся вокруг неподвижной оси :

.

Кинетическая энергия тела вращающегося вокруг неподвижной оси:

,     или     .

Кинетическая энергия катящегося тела:

.

- Молекулярная физика. Термодинамика

Основные формулы

Количество вещества тела (системы), т.е. число структурных элементов (молекул, атомов, ионов и т.д.) содержащихся в теле или системе (выражается в молях):

,

где число структурных элементов, составляющих систему; постоянная Авогадро ( моль-1).

Молярная масса вещества:                  ,

гдемасса однородного тела (системы); количество вещества этого тела.

Количество вещества смеси газов:

,

или

,

где соответственно – количество вещества, число молекул, масса, молярная масса того компонента смеси.

Уравнение Менделеева - Клапейрона (уравнение состояния идеального газа):

,

где масса газа, молярная масса газа, молярная газовая постоянная ( Дж/моль К), количество вещества (число молей), термодинамическая температура.

Опытные газовые законы, являющиеся частными случаями уравнения Менделеева-Клапейрона для изопроцессов:

а) закон Бойля- Мариотта (изотермический процесс: ):

, или для двух состояний газа ;

б) закон Гей-Люссака (изобарный процесс:):

, или для двух состояний ;

в) закон Шарля (изохорный процесс: ):

, или для двух состояний ;

г) объединенный газовый закон ():

, или ,

где давление, объем и температура газа в начальном состоянии; те же величины в конечном состоянии.

Закон Дальтона, определяющий давления смеси газов:

,

где парциальные давления компонентов смеси; число компонентов смеси.

Парциальным давлением называется давление газа, которое производил бы этот газ, если бы он только один находился в сосуде, занятом смесью.

Молярная масса смеси газов:

M=,

где масса того компонента смеси; количество вещества того компонента смеси; число компонентов смеси.

Массовая доля того компонента смеси газа (в долях единицы или процентах):

,

где масса смеси.

Концентрация молекул:

,

где число молекул вещества, содержащихся в системе; плотность вещества; объем системы. Формула справедлива не только для газов, но и для любого агрегатного состояния вещества.

Основное уравнение кинетической теории газов:

,

где средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы.

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы:

,

где постоянная Больцмана.

Средняя полная кинетическая энергия молекулы:

,

где число степеней свободы молекулы.

Зависимость давления от концентрации молекул и температуры:

.

Скорости молекул:

средняя квадратичная;

средняя арифметическая;

наиболее вероятная,

где масса одной молекулы.

Удельные теплоемкости газа при постоянном объеме  и постоянном давлении , имеющего  степеней свободы:

, .

Связь между удельной и молярной теплоемкостями:

.

Уравнение Майера:            .

Внутренняя энергия идеального газа:

.

Первое начало термодинамики:

,

где теплота, сообщенная системе (газу); изменение внутренней энергии системы; работа, совершенная системой против внешних сил.

Работа расширения  газа:

в общем случае;

при изобарном процессе;

при изотермическом процессе;

при адиабатном процессе, где  показатель адиабаты.

Уравнения Пуассона, связывающие параметры идеального газа при адиабатном процессе:

.

Термический КПД цикла:

,

где теплота, полученная рабочим телом от теплоотдатчика; теплота, переданная рабочим телом теплоприемнику.

Термический КПД цикла Карно

,

где  и термодинамические температуры теплоотдатчика и теплоприемника.

- Электростатика.

Основные формулы

Закон Кулона

,

где сила взаимодействия точечных зарядов  и ; расстояние между зарядами; диэлектрическая проницаемость; электрическая постоянная.

Напряженность электрического поля и потенциал

,                    ,

где потенциальная энергия точечного положительного заряда , находящегося в данной точке поля (при условии, что потенциальная энергия заряда, удаленного в бесконечность, равна нулю).

Сила, действующая на точечный заряд, находящийся в электрическом поле, и потенциальная энергия этого заряда

,                    .

Напряженность и потенциал поля, создаваемого системой точечных зарядов (принцип суперпозиции электрических полей),

,                    ,

где напряженность и потенциал поля, создаваемого тым зарядом.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным зарядом,

,                     ,

где расстояние от заряда  до точки, в которой определяются напряженность и потенциал.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого проводящей сферой радиусом  на расстоянии  от центра сферы:

а)  (при );

б)  (при );

в)  (при ),

где заряд сферы.

Линейная плотность заряда

.

Поверхностная плотность заряда

.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого распределенными зарядами.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью,

.

Напряженность поля, создаваемого двумя бесконечными равномерно заряженной плоскостями (с поверхностными плотностями зарядов  и )

.

При  и разноименных зарядах на плоскостях

.

Связь потенциала с напряженностью:

а) ,

б) , в случае однородного поля (в частности поля между обкладками плоского конденсатора);

в) , в случае поля, обладающего центральной или осевой симметрией.

Электрический момент диполя

,

где заряд, плечо диполя (векторная величина, направленная от отрицательного заряда к положительному и численно равная расстоянию между зарядами).

Работа сил электрического поля по перемещению заряда  из точки поля с потенциалом  в точку поля с потенциалом

.

Электроемкость

, или ,

где потенциал проводника (при условии, что в бесконечности потенциал проводника принимается равным нулю); разность потенциалов пластин конденсатора.

Электроемкость плоского конденсатора

,

где площадь пластины (одной) конденсатора; расстояние между пластинами.

Электроемкость шара радиусом

Электроемкость батареи конденсаторов:

а)  при последовательном соединении;

б)  при параллельном соединении,

где число конденсаторов в батарее.

Энергия заряженного конденсатора:

,      .

- Постоянный ток

Основные формулы

Сила постоянного тока

,

где заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время .

Плотность тока

,

где площадь поперечного сечения проводника.

Связь плотности тока со средней скоростью  направленного движения заряженных частиц

,

где заряд частицы; концентрация заряженных частиц.

Закон Ома:

а) , – для участка цепи, не содержащего ЭДС, где , – разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи; сопротивление участка;

б) ,– для участка цепи, содержащего ЭДС, где ЭДС источника; полное сопротивление участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений);

в) ,– для замкнутой (полной) цепи, где внешнее сопротивление цепи; внутреннее сопротивление источника тока.

Законы Кирхгофа:

а) первый закон;

б) второй закон,

где алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле; алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления участков; алгебраическая сумма ЭДС.

Сопротивление  и проводимость проводника

,   ,

гдеудельное сопротивление; удельная сопротивление; длина проводника; площадь поперечного сечения проводника.

Сопротивление системы проводников:

а) при последовательном соединении;

б) при параллельном соединении, где сопротивление того проводника.

Работа тока

.

Первая формула справедлива для любого участка цепи, на концах которого поддерживается напряжение , последние две – для участка не содержащего ЭДС.

Мощность тока:

.

Закон Джоуля–Ленца

.

Закон Ома в дифференциальной форме

,

где удельная проводимость; напряженность электрического поля; плотность тока.

- Электромагнетизм

Основные формулы

Связь магнитной индукции с напряженность магнитного поля

.

где магнитная проницаемость изотропной среды; магнитная постоянная. Для вакуума , и тогда индукция магнитного поля

.

Закон Био-Савара-Лапласа

или ,

где индукция магнитного поля, создаваемого элементом проводника длиной  с током ; радиус-вектор, направленный от элемента проводника к точке, в которой определяется магнитная индукция; угол между радиус-вектором и направлением тока в элементе проводника.

Магнитная индукция в центре кругового тока (N витков)

,

где радиус кругового витка.

Магнитная индукция на оси кругового тока (N витков)

,

где расстояние от центра витка до точки, в которой определяется магнитная индукция.

Магнитная индукция поля прямого бесконечного проводника с током

,

где кратчайшее расстояние от провода до точки, в которой определяется магнитная индукция.

Магнитная индукция поля, создаваемого отрезком прямого провода с током

,

где угол между радиус-вектором, проведенным из начала проводника в определяемую точку и направлением тока в проводнике; угол между радиус-вектором, проведенным из конца проводника в точку и продолжением проводника.

Магнитная индукция поля соленоида бесконечной,, длины, (т.е. когда длина соленоида во много раз больше его диаметра), на его оси

,

где число витков соленоида на единице длины соленоида.

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (закон Ампера)

, или ,

где длина провода; угол между направлением тока в проводе и вектором магнитной индукции . Это выражение справедливо для однородного магнитного поля и прямого отрезка проводника. Если поле неоднородно и провод не является прямым, то закон Ампера можно применять лишь к каждому элементу провода в отдельности:

.

Магнитный момент плоского контура с током

,

где площадь контура; число витков в контуре.

Механический (вращательный) момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле,

или ,

где угол между векторами и .

Потенциальная энергия (т.е. часть полной потенциальной энергии, которая обусловлена существованием вращательного момента) контура с током в магнитном поле

или

Отношение магнитного момента  к механическому  (моменту импульса) заряженной частицы, движущейся по круговой орбите,

,

где заряд частицы; масса частицы.

Сила Лоренца

, или ,

где скорость частицы, угол между векторами  и .

Магнитный поток:

а) в случае однородного магнитного поля и плоской поверхности

или ,

где площадь контура; угол между нормалью к плоскости контура и вектором магнитной индукции;  – проекция вектора магнитной индукции на нормаль к поверхности,  – проекции поверхности на направление перпендикулярное вектору .

б) в случае неоднородного поля и произвольной поверхности

,

где интегрирование ведется по всей поверхности .

Потокосцепление (полный поток)

.

Эта формула верна для соленоида и тороида с равномерной намоткой плотно прилегающих друг к другу витков.

Работа по перемещению замкнутого контура в магнитном поле

.

ЭДС индукции

.

Разность потенциалов на концах проводника, движущегося со скоростью  в магнитном поле,

,

где длина проводника; угол между векторами  и .

Заряд, протекающий по замкнутому контуру при изменении магнитного потока, пронизывающего контур,

,

где сопротивление контура.

Индуктивность контура (с одним витком)

Индуктивность катушки (с  витками)

.

Индуктивность соленоида

,

где число витков на единицу длины соленоида; объем соленоида.

Мгновенное значение силы тока в цепи, содержащей сопротивление  и индуктивность :

а)  (при замыкании цепи), где ЭДС источника тока; t– время, прошедшее после замыкания цепи;

б)  (при размыкании цепи), где сила тока в цепи в момент времени ; время, прошедшее с момента размыкания цепи.

Энергия магнитного поля, создаваемого током в проводнике, контуре, соленоиде

.

Объемная плотность энергии магнитного поля (отношение энергии магнитного поля к его объему)

или  и ,

где магнитная индукция; напряженность магнитного поля.

6. Оптика

Основные формулы

Скорость света в среде

,

где скорость света в вакууме; абсолютный показатель преломления среды.

Оптическая длина пути световой волны

,

где геометрическая длина пути световой волны в среде с показателем преломления .

Оптическая разность хода двух световых волн

.

Связь разности фаз с оптической разностью хода световых волн

,

где длина световой волны.

Условие максимального усиления света при интерференции

.

Условие максимального ослабления света

.

Оптическая разность хода световых волн, возникающая при отражении монохроматического света от тонкой плоскопараллельной пленки (пластинки)

,

или                        ,

где толщина пленки; абсолютный показатель преломления пленки (пластинки); угол падения светового луча; угол преломления светового луча в пленке (пластинке).

Радиусы светлых колец Ньютона в отраженном свете

,     ,

где номер кольца; радиус кривизны линзы.

Радиусы темных колец Ньютона в отраженном свете

,   .

Угол  отклонения световых лучей, соответствующий максимуму (светлая полоса) при дифракции света на одной щели, определяется из условия

,

где ширина щели; порядковый номер максимума.

Угол  отклонения световых лучей, соответствующий максимуму (светлая полоса) при дифракции света на дифракционной решетке (пропускающей), определяется из условия

где период дифракционной решетки; порядковый номер максимума.

Разрешающая способность дифракционной решетки

,

где наименьшая разность дин волн двух соседних спектральных линий (), при которой эти линии могут быть раздельно видны в спектре, полученном посредством данной решетки; полное число щелей решетки.

Формула Вульфа–Брэггов

,

где угол скольжения (угол между направлением параллельного пучка рентгеновского излучения, падающего на кристалл, и атомной плоскостью в кристалле); расстояние между атомными плоскостями кристалла.

Закон Брюстера

где угол падения, при котором отразившийся от плоскости диэлектрика световой луч полностью поляризован; относительный показатель преломления второй среды относительно первой.

Закон Малюса

,

где интенсивность плоскополяризованного света, падающего на поляризатор; интенсивность этого света, после анализатора; угол между направлением колебаний электрического вектора света, падающего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора (если колебания вектора напряженности падающего света совпадают с этой плоскостью, то анализатор пропускает данный сет без уменьшения его интенсивности).

Угол поворота плоскости поляризации монохроматического света при прохождении через оптически активное вещество:

а) (в твердых телах),

где постоянная вращения; длина пути, пройденного светом в оптически активном веществе;

б)  (в растворах),

где удельное вращение; массовая концентрация оптически активного вещества в растворе.

Релятивистская масса

,

где масса покоя частицы;  скорость света в вакууме; скорость частицы.

Взаимосвязь массы и энергии релятивистской частицы

,

где энергия покоя частицы.

Полная энергия свободной частицы

,

где кинетическая энергия релятивистской частицы.

Кинетическая энергия релятивисткой частицы

, или .

Импульс релятивистской частицы

.

Связь между полной энергией и импульсом релятивисткой частицы

.

Закон Стефана-Больцмана

,

где энергетическая светимость (излучательность)-  абсолютно твердого тела; постоянная Стефана-Больцмана; термодинамическая температура Кельвина.

Первый закон Вина (закон смещения)

,

где длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения; первая постоянная Вина.

Второй закон Вина

,

где вторая постоянная Вина; максимальная плотность энергетической светимости.

Энергия фотона

или ,

где постоянная Планка;частота фотона; длина волны фотона; скорость света

Масса фотона

.

Импульс фотона

.

Формула Эйнштейна для фотоэффекта

,

где энергия фотона, падающего на поверхность металла; работа выхода электрона из металла; максимальная кинетическая энергия и максимальная скорость фотоэлектрона, масса фотоэлектрона.

Красная граница фотоэффекта

, или ,

где минимальная частота и максимальная длина волны света, при которой еще возможен фотоэффект; постоянная Планка; скорость света в вакууме.

Давление света при нормальном падении на поверхность

,

где энергетическая освещенность (облученность); объемная плотность энергии излучения; коэффициент отражения материала поверхности.

7. Элементы квантовой механики и атомной физики

Основные формулы

Боровская теория водородоподобного атома. Момент импульса электрона (второй постулат Бора)

, или ,

где масса электрона; скорость электрона на той орбите; радиус той стационарной орбиты; постоянная Планка; главное квантовое число (

Радиус той стационарной орбиты

,

где первый боровский радиус.

Энергия электрона в атоме водорода

,

где энергия ионизации атома водорода.

Энергия, излучаемая или поглощаемая атомом водорода

, или ,

где и главные квантовые числа, соответствующие энергетическим уровням, между которыми совершается переход электрона в атоме водорода.

Спектроскопическое волновое число

,

где длина волны излучения или поглощения атомом; постоянная Ридберга.

Волновые свойства частиц.

Длина волны де Бройля

,

где импульс частицы.

Импульс частицы и его связь с кинетической энергией Т:

а) ; ;

б) ; ,

где масса покоя частицы; релятивистская масса; скорость частицы; скорость света в вакууме; энергия покоя частицы .

8. Атомное ядро. Радиоактивность. Массовое число ядра (число нуклонов в ядре)

,

где зарядовое число (число протонов) число нейтронов.

Закон радиоактивного распада

, или ,

где число ядер, распадающихся за интервал времени ; число ядер, не распавшихся к моменту времени ; число ядер в начальный момент ; постоянная радиоактивного распада.

Число ядер, распавшихся за время ,

.

В случае если интервал времени , за который определяется число распавшихся ядер, много меньше периода полураспада, то число распавшихся ядер можно определить по формуле

.

Зависимость периода полураспада от постоянной радиоактивного распада

.

Среднее время жизни радиоактивного ядра, т.е. интервал времени, за который число не распавшихся ядер уменьшается в е раз,

.

Число атомов, содержащихся в радиоактивном изотопе

,

где масса изотопа; молярная масса; постоянная Авогадро.

Активность радиоактивного изотопа

, или ,

где число ядер, распадающихся за интервал времени ; активность изотопа в начальный момент времени.

Удельная активность изотопа

.

Дефект массы ядра

,

где зарядовое число (число протонов в ядре); массовое число (число нуклонов в ядре); число нейтронов в ядре; масса протона; масса нейтрона; масса ядра.

Энергия связи ядра                  ,

где дефект массы ядра; скорость света.

Во всех внесистемных единицах энергия связи ядра равна , где дефект массы в а.е.м.; 931- коэффициент пропорциональности ( 1 а.е.м.~ 931 МэВ).